| ОКП 515153 Стол нейтральный Этикетка СН-2.00.000ЭТ Декларация о соответствии TC N RU Д-RU.AE81.B.03882. Срок действия с 12.08.2014 по 11.08.2019. |  |
| --- | --- |

1. Основные технические данные:

Длина, мм   	1150

Ширина стол/с направляющей, мм 	700/ 1020

Высота стол/ с полкой, мм 	900/ 1300

Масса, кг 	50

Стол нейтральный предназначен для использования в составе линии раздачи пищи или отдельно. При использовании в составе линии на столе могут быть размещены закуски, выпечка и напитки. На столе может быть установлено оборудование с подключением к однофазной сети 220В.

Стол нейтральный состоит из каркаса, покрытого порошковой краской, закрытого с трёх сторон облицовками из нержавеющей стали типа AISI 430. Сверху на каркасе установлена столешница из нержавеющей стали типа AISI 304.

Со стороны персонала на правой боковине, внутри стола установлена розетка двухполюсная с боковыми заземляющими контактами на 16 А/ 250 В. При монтаже линии раздачи розетку следует подключить к электросети трехжильным кабелем с проводом заземления.

Сверху на столе может быть установлена полка, для размещения посуды с пищей или напитками.

На облицовке со стороны посетителей может быть установлена направляющая для размещения и перемещения подносов с продуктами.

Стол установлен на регулируемых по высоте опорах.

При монтаже линии раздачи стол может быть закреплен к другому элементу линии винтом с гайкой через кронштейн внизу каркаса.

Комплект монтажных частей № 1 – полка с крепежом.

Комплект монтажных частей №2 – дорожка с крепежом.

| Комплект монтажных частей №1 | Комплект монтажных частей №2 |
| --- | --- |
| Стойка – 2 шт; Полка – 1 шт; Болт М6 – 8 шт; Гайка М6 – 4 шт. | Дорожка – 1 шт. Болт М6 – 6 шт; |

Гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев со дня изготовления

Назначенный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления

Срок службы – 8 лет.

Изготовитель: ОАО "Завод "ПРОММАШ",

Россия, 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87

Стол нейтральный СН-2 _____________________________ соответствует ТУ 5151 – 032– 07501604 –09 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ____________________________ Штамп ОТК

Подпись лиц ответственных за приемку

_____________________

УТИЛИЗАЦИЯ

Критерии предельного состояния- разрушение металла.

При достижении предельного состояния изделие отправить на утилизацию, для чего необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых он изготовлен.

Вредные материалы при изготовлении стола не применяются. Особые методы утилизации не требуются.

Персонал, проводящий работы по утилизации, должен выполнять требования техники безопасности и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

| ОКП 515153 Стол нейтральный Этикетка СН-2.00.000ЭТ Декларация о соответствии TC N RU Д-RU.AE81.B.03882. Срок действия с 12.08.2014 по 11.08.2019. |  |
| --- | --- |

1. Основные технические данные:

Длина, мм   	1150

Ширина стол/с направляющей, мм 	700/ 1020

Высота стол/ с полкой, мм 	900/ 1300

Масса, кг 	50

Стол нейтральный предназначен для использования в составе линии раздачи пищи или отдельно. При использовании в составе линии на столе могут быть размещены закуски, выпечка и напитки. На столе может быть установлено оборудование с подключением к однофазной сети 220В.

Стол нейтральный состоит из каркаса, покрытого порошковой краской, закрытого с трёх сторон облицовками из нержавеющей стали типа AISI 430. Сверху на каркасе установлена столешница из нержавеющей стали типа AISI 304.

Со стороны персонала на правой боковине, внутри стола установлена розетка двухполюсная с боковыми заземляющими контактами на 16 А/ 250 В. При монтаже линии раздачи розетку следует подключить к электросети трехжильным кабелем с проводом заземления.

Сверху на столе может быть установлена полка, для размещения посуды с пищей или напитками.

На облицовке со стороны посетителей может быть установлена направляющая для размещения и перемещения подносов с продуктами.

Стол установлен на регулируемых по высоте опорах.

При монтаже линии раздачи стол может быть закреплен к другому элементу линии винтом с гайкой через кронштейн внизу каркаса.

Комплект монтажных частей № 1 – полка с крепежом.

Комплект монтажных частей №2 – дорожка с крепежом.

| Комплект монтажных частей №1 | Комплект монтажных частей №2 |
| --- | --- |
| Стойка – 2 шт; Полка – 1 шт; Болт М6 – 8 шт; Гайка М6 – 4 шт. | Дорожка – 1 шт. Болт М6 – 6 шт; |

Гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев со дня изготовления

Назначенный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления

Срок службы – 8 лет.

Изготовитель: ОАО "Завод "ПРОММАШ",

Россия, 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87

Стол нейтральный СН-2 _____________________________ соответствует ТУ 5151 – 032– 07501604 –09 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ____________________________ Штамп ОТК

Подпись лиц ответственных за приемку

_____________________

УТИЛИЗАЦИЯ

Критерии предельного состояния- разрушение металла.

При достижении предельного состояния изделие отправить на утилизацию, для чего необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых он изготовлен.

Вредные материалы при изготовлении стола не применяются. Особые методы утилизации не требуются.

Персонал, проводящий работы по утилизации, должен выполнять требования техники безопасности и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.