| ОКП 515153 Стол кассовый Этикетка СК-2.00.000ЭТ Декларация о соответствии TC N RU Д-RU.AE81.B.03882. Срок действия с 12.08.2014 по 11.08.2019. |  |
| --- | --- |

1. Основные технические данные:

Длина, мм   	1150

Ширина стол/ с направляющей, мм  	700/ 1020

Высота, мм 	900

Масса, кг 	50

Стол кассовый предназначен для использования в составе линии раздачи пищи для организации рабочего места кассира. На столе может быть установлен кассовый аппарат и другое оборудование с подключением к однофазной сети 220В.

Стол кассовый состоит из каркаса, покрытого порошковой краской, закрытого облицовками из нержавеющей стали типа AISI 430. Сверху на каркасе установлены основная и дополнительная столешницы из нержавеющей стали типа AISI 304. По заказу стол может быть изготовлен с расположением дополнительной столешницы слева или справа от кассира, в зависимости от направления линии раздачи.

Со стороны персонала на боковине, внутри стола установлена розетка двухполюсная с боковыми заземляющими контактами на 16 А/250 В. При монтаже линии раздачи розетку следует подключить к электросети трехжильным кабелем с проводом заземления.

На облицовке со стороны посетителей может быть установлена направляющая для размещения и перемещения подносов с продуктами.

Стол установлен на регулируемых по высоте опорах.

При монтаже линии раздачи стол может быть закреплен к другому элементу линии винтом с гайкой через кронштейн внизу каркаса.

Комплект монтажных частей  – направляющая с крепежом.

Комплект монтажных частей

Направляющая  – 1 шт.

Болт М6 – 6 шт.

Изготовитель: ОАО "Завод "ПРОММАШ",

Россия, 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87

Стол кассовый СК-2 _______________________________ соответствует ТУ 5151 – 032– 07501604 –09 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ____________________________ Штамп ОТК

Подпись лиц ответственных за приемку

_____________________

Гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев со дня изготовления

Назначенный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления

Срок службы – 8 лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Критерии предельного состояния- разрушение металла.

При достижении предельного состояния изделие отправить на утилизацию, для чего необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых он изготовлен.

Вредные материалы при изготовлении стола не применяются. Особые методы утилизации не требуются.

Персонал, проводящий работы по утилизации, должен выполнять требования техники безопасности и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

| ОКП 515153 Стол кассовый Этикетка СК-2.00.000ЭТ Декларация о соответствии TC N RU Д-RU.AE81.B.03882. Срок действия с 12.08.2014 по 11.08.2019. |  |
| --- | --- |

1. Основные технические данные:

Длина, мм   	1150

Ширина стол/ с направляющей, мм  	700/ 1020

Высота, мм 	900

Масса, кг 	50

Стол кассовый предназначен для использования в составе линии раздачи пищи для организации рабочего места кассира. На столе может быть установлен кассовый аппарат и другое оборудование с подключением к однофазной сети 220В.

Стол кассовый состоит из каркаса, покрытого порошковой краской, закрытого облицовками из нержавеющей стали типа AISI 430. Сверху на каркасе установлены основная и дополнительная столешницы из нержавеющей стали типа AISI 304. По заказу стол может быть изготовлен с расположением дополнительной столешницы слева или справа от кассира, в зависимости от направления линии раздачи.

Со стороны персонала на боковине, внутри стола установлена розетка двухполюсная с боковыми заземляющими контактами на 16 А/250 В. При монтаже линии раздачи розетку следует подключить к электросети трехжильным кабелем с проводом заземления.

На облицовке со стороны посетителей может быть установлена направляющая для размещения и перемещения подносов с продуктами.

Стол установлен на регулируемых по высоте опорах.

При монтаже линии раздачи стол может быть закреплен к другому элементу линии винтом с гайкой через кронштейн внизу каркаса.

Комплект монтажных частей  – направляющая с крепежом.

Комплект монтажных частей

Направляющая  – 1 шт.

Болт М6 – 6 шт.

Изготовитель: ОАО "Завод "ПРОММАШ",

Россия, 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87

Стол кассовый СК-2 _______________________________ соответствует ТУ 5151 – 032– 07501604 –09 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ____________________________ Штамп ОТК

Подпись лиц ответственных за приемку

_____________________

Гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев со дня изготовления

Назначенный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления

Срок службы – 8 лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Критерии предельного состояния- разрушение металла.

При достижении предельного состояния изделие отправить на утилизацию, для чего необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых он изготовлен.

Вредные материалы при изготовлении стола не применяются. Особые методы утилизации не требуются.

Персонал, проводящий работы по утилизации, должен выполнять требования техники безопасности и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.